## Slide 1
CALLKIT / E2E
把通话测到
真的听见、真的看见
从信令状态，到多设备归属，再到真实 RTC 媒体内容
团队分享 · 10–15 分钟
01 / 09

## Slide 2
01 / 测试目标
一次通话成功，到底意味着什么？
CALLKIT · E2E 测试实践
02 / 09
约 1 分钟
点击“接听”只是开始。我们要同时证明四件事。
信令
创建 / 接听 / 挂断的服务端状态正确
01
设备
同账号多端只有正确设备进入通话
02
界面
邀请、通话中、结束状态与快照一致
03
媒体
远端真的收到持续变化的音视频
04
验证链条：用户操作 → SDK / 服务端 → CallKit → RTC 远端输出

## Slide 3
02 / 运行方式
一套用例，串起真实链路
CALLKIT · E2E 测试实践
03 / 09
约 1.5 分钟
Playwright 驱动独立浏览器上下文；每端使用不同 deviceId。
A
主叫
B
被叫
C
第三人 / 同账号另一设备
真实 IM / 信令 / RTC
断言与证据
服务端快照 · UI 状态 · 浏览器事件 / trace · 远端音视频附件
关键点：测试输入可控，服务端与 RTC 仍走真实链路。

## Slide 4
03 / 视频验证
真实视频：看见正确的人，也看见新画面
CALLKIT · E2E 测试实践
04 / 09
约 2 分钟
发送端
Canvas 生成动态色块
替换已发布视频轨
01
真实传输
Agora RTC 发布、订阅
远端解码 video
02
接收端
采样远端像素
检查解码帧持续增加
03
三人视频矩阵
A
A 发送红色
B
B 发送绿色
C
C 发送蓝色
逐一验证 6 条接收链路，再轮换颜色；可发现黑屏、串流、冻结帧。
证据：远端帧 PNG、像素比例 JSON、发送/接收轨道 ID

## Slide 5
04 / 语音验证
真实语音：让机器替我们“听”一次
CALLKIT · E2E 测试实践
05 / 09
约 2 分钟
固定中文句子：你好，现在开始语音通话测试。
1
发送
音频送入主叫 RTC
2
传输
真实通话远端音轨
3
录制
被叫保存远端 WAV
4
识别
本地 ASR 得到文本
断言：录音长度 + 识别文本与原句按顺序匹配（容忍简繁差异）
失败时保留接收端 WAV 与识别结果；比“麦克风图标亮着”更有说服力。

## Slide 6
05 / 复杂场景
更难的场景：竞态、掉线、多设备
CALLKIT · E2E 测试实践
06 / 09
约 1.5 分钟
同账号多端
不同 deviceId 同时在线；接听后核对服务端 deviceUuid 与本机归属。
响应超时
分别模拟请求未到达与服务端已处理；用快照判定最终状态。
成员故障
异常掉线、视频发送中断与恢复；检查其他成员通话及远端媒体。
一个核心原则：以服务端状态和接收端结果共同判断，而不只看按钮。

## Slide 7
06 / 测试价值
和手工测试相比，价值在哪里？
CALLKIT · E2E 测试实践
07 / 09
约 2 分钟
维度
手工测试
E2E 自动化
协同
人工协调多个账号、设备和操作时机
独立浏览器上下文重复竞态时序
判断
靠观察画面、听声音
验证远端像素、视频新帧、WAV 识别
定位
复现后再补日志
快照、trace、媒体附件随失败保存
回归
每轮重复执行，容易漏边界
同一批场景可持续重复运行
手工仍适合主观体验与真实硬件；自动化承担高频、可重复的客观回归。

## Slide 8
07 / 排障实例
一次失败，如何缩短定位路径？
CALLKIT · E2E 测试实践
08 / 09
约 1 分钟
以 WN-03 接听响应超时用例为例
1
现象
界面没有按预期收敛
2
快照
检查服务端参与者状态
3
trace
发现更早的 busy 1704
4
结论
先处理前置状态，再判断超时分支
收获：失败不只有“红灯”，还留下能区分环境、SDK、CallKit 与用例的问题证据。

## Slide 9
08 / 总结
把“能连上”升级为“结果可信”
CALLKIT · E2E 测试实践
09 / 09
约 1 分钟
01
状态正确
服务端快照与 UI 一致
02
归属正确
接听设备与 RTC 参与者一致
03
内容正确
远端真的听见、看见新内容
下一步：把失败归因与环境就绪检查继续沉淀到回归流程。
谢谢